| TR | VİTROSERAMİK OCAK - Çalıştırma talimatları |
| --- | --- |

| Değerli Müşterimiz, | TR |
| --- | --- |

İndüksiyonlu TEPPAN YAKI ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürününüzü doğru şekilde kullanabilmeniz için, aşağıdaki notları dikkatli bir şekilde okumanızı

ve ileride kullanmak üzere muhafaza etmenizi öneririz.

ÖZET

GÜVENLİK 	 3

Kullanım öncesi önlemler 	 3

Cihazın kullanımı 	 3

Cihaza hasar vermemek adına alınacak önlemler 	 4

Cihazın arızalanması durumunda alınacak önlemler	 5

Diğer korumalar 	 5

CİHAZIN TANIMI 	 6

Teknik özellikler 	 6

Kontrol paneli 	 6

CİHAZIN KULLANIMI 	 6

Ekran 	 6

Havalandırma 	 7

BAŞLATMA VE CİHAZ YÖNETİMİ 	 7

İlk kullanımdan önce 	 7

İndüksiyon prensibi 	 7

Hassas kontrol 	 7

Güç seçimi bölgesi "SÜRGÜSÜ" ve zamanlayıcı ayar bölümü 	 7

Başlatma 	 8

Artık ısı göstergesi 	 8

Zamanlayıcı 	 9

Stop&Go (Dur-Çalıştır) fonksiyonu 	 9

Geri Alma Fonksiyonu 	 10

Köprüleme Fonksiyonu	 10

Kontrol paneli kilitleme 	 10

Temizlik fonksiyonu	 10

PİŞİRME ÖNERİLERİ 	 11

Pişirme düzeylerinin/sıcaklıkların ayarlanması 	 11

Maksimum sıcaklık ve "aşırı sıcaklık noktası" 	 11

Pişirme önerisi 	 11

BAKIM VE TEMİZLİK 	 12

Cam temizliği 	 12

Pişirme yüzeyi temizliği 	 12

BİR PROBLEM OLMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER 	 12

ÇEVRE KORUMASI 	 13

KURULUM TALİMATLARI 	 14

ELEKTRİK BAĞLANTISI 	 15

GÜVENLİK

Kullanım öncesi önlemler

- Tüm malzemeleri ambalajlarından çıkarın.

- Bu cihazın kurulumu ve bağlantısı, sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Kurulum veya bağlantı hatalarından meydana gelen hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.

- Bu cihaz, yalnızca uyarlanmış ve onaylanmış bir tezgahın bulunduğu iyi donanımlı bir mutfak ünitesine monte edildiği takdirde kullanılabilir.

- Bu ev tipi cihaz yalnızca yemek pişirmek içindir; diğer ev tipi, ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

- Seramik camın üzerinde bulunan tüm etiketleri ve yapışkanları çıkarın.

- Cihazı değiştirmeyin ve cihazın üzerinde değişiklik yapmayın.

- Pişirme levhası yalnız başına (serbest şekilde) kullanılamayacağı gibi çalışma yüzeyi (tezgah) olarak da kullanılamaz.

- Cihaz, yerel standartlara uygun şekilde topraklanmalı ve bağlanmalıdır.

- Cihazı bağlamak için uzatma kablosu kullanmayın.

- Bu cihaz bulaşık makinesinin veya tamburlu kurutucunun üzerinde kullanılamaz; cihazdan çıkan buhar elektronik cihazlara zarar verebilir.

- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcıyla veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmaya uygun değildir.

Cihazın kullanımı

- Kullanımdan sonra ocak gözlerini kapatın.

- Katı veya sıvı yağ içerek yemekleri pişirirken yemeğe göz kulak olun; bu yağlar çabucak alev alabilir.

- Ürünü kullanırken veya kullandıktan sonra kendinizi yakmamak için dikkatli olun.

- Sabit veya hareketli herhangi bir cihazın cama veya sıcak tencereye temas etmemesine dikkat edin.

- Cihaz çalışırkeni manyetik nesneler (kredi kartları, flopi diskler, hesap makineleri), cihazın yakınında bulundurulmamalıdır.

- Isınma ihtimalleri olduğu için bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal nesnelerin ocağın üzerine konmaması gerekir.

- Uygun indüksiyonlu tencereler kullanın. Genel olarak, ısı geçirmez kaplar hariç olmak üzere cam yüzeyin üzerine herhangi bir metalik nesne yerleştirmeyin. Cihaz çok kısa bir süre içerisinde açılırsa veya artık ısı oluşursa, diğer materyaller eriyebilir veya tutuşabilir.

- Cihazı asla bir bezle ya da koruyucu kumaşlarla örtmeyin. Bu nesneler çok fazla ısınarak alev alabilir.

- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek ve tehlikeleri anlamalarını sağlayacak bir kişi bulunduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihaza hasar vermemek adına alınacak önlemler

- Kum veya diğer aşındırıcı materyaller seramik cama hasar verebilir.

- Cam seramiğin üzerine çok küçük de olsa eşya düşürmekten kaçının.

- Camın kenarlarına tencereyle vurmayın.

- Cihazın havalandırma sisteminin üreticinin talimatlarıyla uyumlu şekilde çalıştığından emin olun.

- Cam seramik ocakların üzerine boş tencere koymayın veya bu ocakların üzerinde boş tencere bırakmayın.

- Şeker, sentetik materyaller veya alüminyum folyolar sıcak alanlara maruz bırakılmamalıdır. Bunlar cam seramiğin soğuyarak çatlamasına veya başka değişikliklere uğramasına neden olabilir. Cihazı kapatın ve bu materyalleri ivedilikle temizleyin (dikkatli olun; kendinizi yakmayın).

- UYARI: Yangın tehlikesi: pişirme yüzeyi üzerinde herhangi bir nesneyi muhafaza etmeyin.

- Kontrol panelinin üzerine sıcak kaplar koymayın.

- Ankastre cihazın altında bir çekmece bulunuyorsa, çekmecenin içerisindeki nesnelerle cihazın alt bölümü arasında yeterince (2 cm) boşluk olduğundan emin olun. Doğru havalandırmayı sağlamak için bu çok önemlidir.

- Cam seramik ocağın altında bulunan çekmeceye kolay tutuşan nesneler (örneğin sprey) koymayın. Tüm çatal-kaşık çekmeceleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

Cihazın arızalanması durumunda alınacak önlemler

- Bir arıza durumunda cihazı kapatın ve elektrik beslemesini kesin.

- Cam seramik çatlamışsa veya yarılmışsa, cihazın fişini çekmeli ve satış sonrası hizmetleriyle iletişime geçmelisiniz.

- Onarım işlemleri konusunda uzman kişilerce yapılmalıdır. Cihazı kendi başınıza açmayın.

- UYARI: Yüzey çatlamışsa, elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için cihazı kapatın.

Diğer korumalar

- Kalp pili olan kişilerde, manyetik alan kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir. Bu konuda satıcıdan veya doktordan daha fazla bilgi almanızı öneririz.

- Alüminyum veya sentetik kaplar kullanmayın; bu kaplar ocak gözlerinin üzerinde eriyebilirler.

- HİÇBİR ZAMAN yangını suyla söndürmeye çalışmayın, cihazı kapatın ve alevi bir kapakla veya bir yangın battaniyesiyle örtün.

| CİHAZIN TANIMI |  |
| --- | --- |
| Teknik özellikler |
| Toplam Güç | Isıtma gözünün konumu | Nominal Güç |
| 2800 W | 2 göz Ø145 mm | 2 x 1400 W |

Kontrol paneli

Zamanlayıcı tuşları

Zamanlayıcı ekranı

Köprü ekranı

Zamanlayıcı ekranı

Güç ekranı

Güç seçimi bölgesi "Sürgüsü" (arka bölüm)

Güç seçimi bölgesi "Sürgüsü" (ön bölüm)

Kilit tuşu

Temizlik fonksiyonu tuşu

Açma/Kapatma tuşu

Durdur/Çalıştır tuşu

| CİHAZIN KULLANIMI |
| --- |
| Ekran |
| Ekran | Adlandırma | Açıklama |
| 0 | Sıfır | Isıtma gözü etkin. |
| 1…9 | Booster düzeyi | Pişirme düzeyi seçimi. |
| E | Hata mesajı | Elektronik arıza. |
| C | Temizlik fonksiyonu | Temizlik fonksiyonu etkin. |
| H | Artık ısı | Isıtma gözü sıcak. |
| II | Stop&Go (Dur-Çalıştır) | Ocak durdurulmuş konumda. |

Havalandırma

Soğutma sistemi tam otomatiktir. Elektronik sistem tarafından üretilen ısı belirli bir seviyeye ulaştığında soğutma fanı düşük devirde çalışmaya başlar. Ocak yoğun şekilde kullanılırsa havalandırma sistemi yüksek devirde çalışmaya başlar. Elektronik devre yeterince soğuduğunda, soğutma fanı hızını düşürür ve otomatik olarak durur.

BAŞLATMA VE CİHAZ YÖNETİMİ

İlk kullanımdan önce

Cihazınızı nemli bir bezle silin ve ardından yüzeyini iyice kurulayın. Deterjan kullanmayın; aksi takdirde cam yüzey üzerinde mavi lekeler oluşabilir.

İndüksiyon prensibi

Her ısıtma gözünün altında bir indüksiyon bobini bulunur. Bu bobin çalışırken, feromanyetik levhada indüktif akım üreten değişken elektromanyetik bir alan oluşturur. Sonuç olarak, ısıtma gözünün üzerindeki levha ısınır.

Hassas kontrol

Seramik ocağınızda, hassas dokunmatik tuşlara sahip elektronik kontrol birimleri bulunur. Parmağınızla bir tuşa bastığınızda, o tuşa karşılık gelen komut etkinleşir. Bu etkinleştirme işlemi bir kontrol ışığı, bir harf, ekranda görüntülenen bir sayı ve/veya bir "bip" sesiyle doğrulanır.

Normal kullanım durumunda her seferinde yalnızca bir tuşa basın.

Güç seçimi bölgesi "SÜRGÜSÜ" ve zamanlayıcı ayar bölümü

Sürgülü gücü seçmek için, parmağınızı "SÜRGÜ" (SLIDER) bölgesinde kaydırın. Parmağınızı seçilen düzeyin üzerine doğrudan koyduğunuz takdirde doğrudan erişime sahip olursunuz.

Güç seçimi bölgesi "SÜRGÜSÜ" ve zamanlayıcı ayar bölümü

"SÜRGÜ"

"DOĞRUDAN ERİŞİM"

| Başlatma |
| --- |
| - Başlatma / ocağın kapatılması: |
| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| Başlatmak | [] tuşuna basın | [0] |
| Durdurmak | [] tuşuna basın | hiçbir şey veya [H ] |
| - Başlatma / bir ısıtma gözünün kapatılması: |
| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| Ayarlamak | "SÜRGÜ" üzerindeki sürgüyü | [1] - [9] arası |
| (güç ayarı) | sağa veya sola |  |
| Durdurmak | "SÜRGÜ" üzerinde [0] konumuna kaydırın | [0] veya [H] |
| 20 saniye içerisinde hiçbir işlem yapılmazsa, elektronik birimler bekleme konumuna geri döner. |

- Güç artışı örneği:

Gereken güç düzeyi

Akım gücü düzeyi

Güç ekranının bölümleri, gereken güç düzeyine ulaşılana kadar birer birer yanar.

- Güç düşüşü örneği:

Gereken güç düzeyi

Akım gücü düzeyi

Güç ekranının bölümleri, gereken güç düzeyine ulaşılana kadar birer birer söner.

Artık ısı göstergesi

Bir ısıtma gözünün kapatılmasından ya da ocağın tamamen durdurulmasından sonra ısıtma gözleri hala sıcaktır ve ekran üzerindeki [ H ] sembolü de buna işaret eder.

Isıtma gözlerine dokunmak herhangi bir tehlike arz etmediği zaman [ H ] sembolü söner.

Artık ısı göstergeleri açık olduğu sürece ısıtma gözlerine dokunmayın ve bu gözlerin üzerine ısıya duyarlı herhangi bir nesne koymayın. Yanık ve yangın riski vardır.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, tüm ısıtma gözleriyle eş zamanlı olarak kullanılabilir ve her bir ısıtma gözü için farklı zamanlar ayarlanabilir (1-999 dakika arası).

| • Pişirme süresinin ayarlanması ve değiştirilmesi: |
| --- |
| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| Güç düzeyini seçin | "SÜRGÜ" üzerinde kaydırın | [ 1 ] - [ 9 ] arası |
| Zamanlayıcı ayarlayın | İstediğiniz ekran yanana kadar zamanlayıcının [ - ] ve [ + ] tuşlarına aynı anda basın | Zamanlayıcı ekranı açık |
| Süreyi düşürün | Zamanlayıcının [ - ] tuşuna basın | [ 60 ] - 59, 58... |
| Süreyi artırın | Zamanlayıcının [ + ] tuşuna basın | Süreyi artışı |

Birkaç saniye sonra, [ min ] ekranı yanıp sönmeye başlar.

Süre onaylanır ve zamanlayıcı başlar.

| • Pişirme süresini durdurmak için: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| Zamanlayıcı seçin | İstediğiniz ekran yanana kadar zamanlayıcının [ - ] ve [ + ] tuşlarına aynı anda basın | Zamanlayıcı ekranı açık |
| Süreyi durdurun | Zamanlayıcının [ - ] tuşuna basın | [ 000 ] |
| Birkaç zamanlayıcı etkinleştirilirse süreci tekrarlayın. |

•       Kum saati fonksiyonu:

Kum saati, bağımsız bir fonksiyondur. Isıtma gözü çalışmaya başladığı anda kum saati durur. Ocak kapandığı zaman, zamanlayıcı, seçili zamana ulaşıncaya kadar çalışmaya devam eder.

| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| --- | --- | --- |
| Ocağı etkinleştirin | [ ] ekranına basın | [ 0 ] |
| Zamanlayıcı seçin | Zamanlayıcının [ - ] ve [ + ] tuşlarına aynı anda basın | [ 000 ] |
| Süreyi düşürün | Zamanlayıcının [ - ] tuşuna basın | [ 60 ] - 59, 58... |
| Süreyi artırın | Zamanlayıcının [ + ] tuşuna basın | Süre artışı |
| Birkaç saniye sonra, [ min ] ekranı yanıp sönmeye başlar. |
| Süre onaylanır ve zamanlayıcı başlar. |

•      Pişirme süresinin sonunda otomatik durdurma:

Seçili pişirme zamanı sona erdiğinde, zamanlayıcı ekranı yanıp söner [ 000 ] ve bir sinyal duyulur. Bu sese ve yanıp sönmeye son vermek için [ - ] ve [ + ] tuşuna basın.

Stop&Go (Dur-Çalıştır) Fonksiyonu

Bu fonksiyon, tüm ocağın pişirme faaliyetini durdurur ve aynı ayarlarla yeniden başlatmaya olanak sağlar.

| • Başlatma/stop&go fonksiyonunun başlatılması/durdurulması: |
| --- |
| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| Stop&Go (Dur-Çalıştır) fonksiyonunun etkinleştirilmesi | [ ] öğesine basın | [ II ] ve lambanın açık olup olmadığını kontrol edin |
| Stop&Go (Dur-Çalıştır) fonksiyonunun durdurulması | [ ] öğesine basın | Hareketli "sürgü" |
|  | Hareketli "sürgü" öğesine basın | önceki ayarlar |

Geri Alma Fonksiyonu

Ocağı kapalı konuma [] getirdikten sonra, son ayarları geri almak mümkündür.

- tüm pişirme bölgelerinin pişirme aşamaları (Booster)

- programlanmış pişirme bölgesine ait zamanlayıcıların dakika ve saniyeleri Geri alma prosedürü aşağıdaki gibidir:

- [] tuşuna basın

- Ardından, lambanın yanıp sönmesi durmadan önce, [] tuşuna basın.

Önceki ayarlar tekrar etkinleşecektir.

Bridge (Köprüleme) Fonksiyonu

Bu fonksiyon, 2 pişirme bölgesinin aynı anda, aynı özelliklerle tek bir pişirme bölgesi gibi kullanılmasını sağlar. Booster fonksiyonu bu işlemde çalıştırılamaz.

| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| --- | --- | --- |
| Ocağı etkinleştirin | [] ekranına basın | [0] |
| Köprüleme fonksiyonunu etkinleştirin | Her 2 pişirme bölgesinin [] tuşuna aynı anda basın | [0] ve [] |
| Köprüleme derecesinin artırılması | Gücü gösteren "SLIDER" üzerinde parmağınızı kaydırın | [1] - [9] arası |
| Köprülemenin kapatılması | Her 2 pişirme bölgesinin [] tuşuna aynı anda basın | [0] |

Kumanda paneli kilitleme

Pişirme yüzeylerine ait ayarlarda yapılacak, özellikle de temizlik esnasında, herhangi bir değiştirmeyi önlemek kumanda panelini kilitleyebilirsiniz (On/Off [] (Açma/Kapama) tuşu hariç).

| Eylem | Kontrol paneli | Ekran |
| --- | --- | --- |
| Ocağın kilitlenmesi | 6 saniye boyunca [] tuşuna basın | kilit lambası açık |
| Ocağın kilidinin açılması | 6 saniye boyunca [] tuşuna basın | kilit lambası kapalı |

Temizlik fonksiyonu

Temizlik fonksiyonu Teppan Yaki ürününüzü temizlemek için uygun bir sıcaklık sağlar (Bakım ve temizlik bölümüne göz atın).

Her bölümün kendi temizlik fonksiyonu bulunmaktadır.

2 pişirme bölgesini birleştirip (köprüleme fonksiyonu) ardından temizlik fonksiyonunu etkinleştirmek de mümkündür.

| ■ Temizlik fonksiyonunun başlatılası/durdurulması: |
| --- |
| Eylem Temizlik fonksiyonunun etkinleştirilmesi | Kontrol paneli [] öğesine basın | Ekran [C] yanıp sönüyor |
| Temizlik sıcaklığına ulaşıldığında [C] ibaresi sabitlenir. |
| Fonksiyonun durdurulması | [] öğesine basın veya [] öğesine basın veya "SLIDER" üzerinde parmağınızı kaydırın | hiçbir şey veya [H ] [0] - [9] arası |
| Temizlik işlemi slider kumandasının 4, 5 veya 6 konumunda olmasından etkilenebilir. |

PİŞİRME ÖNERİLERİ

Pişirme düzeylerinin/sıcaklıkların ayarlanması

| Pişirme düzeyleri | Sıcaklık (°C) |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 75 |
| 3 | 100 |
| 4 | 125 |
| 5 | 150 |
| 6 | 170 |
| 7 | 190 |
| 8 | 205 |
| 9 | 220 |

Yağ olsun ya da olmasın, ısıtma yüzeyi üzerinde doğrudan pişirme yapabilirsiniz (sıvı veya katı yağ).

Sıvı veya katı yağla pişirme yaparken yiyeceğin "dumanlanma noktasına" (çok fazla sıcaklık) ulaşmasından kaçının. Aksi takdirde yiyecekler besin değerini kaybedecektir.

Aroma ve kalitesini korumak için istenen pişirme tipine uygun olarak doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun.

| Maksimum sıcaklık ve "dumanlanma noktası" |
| --- |
| Katı yağ / Sıvı Yağ | Önerilen maksimum sıcaklık (°C) / güç | Dumanlanma noktası (°C) |
| Tereyağı | 130 / 4 | 150 |
| Kuyruk yağı | 170 / 6 | 200 |
| Pirzola yağı | 180 / 6 | 210 |
| Zeytinyağı | 180 / 6 | 200 |
| Ayçiçek yağı | 200 / 7 | 220 |
| Yerfıstığı yağı | 200 / 7 | 235 |
| Hindistan cevizi yağı | 200 / 7 | 240 |

| Pişirme önerisi |
| --- |
| Yiyecek tipi | Sıcaklık (°C) | Güç |
| Balık ve deniz ürünleri | 170-180 | 6 |
| Dana eti | 160-180 | 6 |
| Sığır eti | 200-210 | 8 |
| Domuz eti | 180-210 | 7 |
| Kuzu eti | 180-200 | 7 |
| Kümes hayvanları | 160-180 | 6 |
| Sosis | 200 | 7-8 |
| Kızarmış yumurta | 140 | 4-5 |
| Pankek / Omlet | 140-160 | 5 |
| Meyveler | 140-160 | 5 |
| Sebzeler | 140-160 | 5 |
| Önceden kısık ateşte pişirilmiş pirinç | 140-160 | 5 |
| Önceden kısık ateşte pişirilmiş makarna | 140-160 | 5 |

BAKIM VE TEMİZLİK

Cam temizliği

Az miktarda ve suda seyreltilmiş sıvı temizlik malzemesi veya önerilen ticari bir cam seramik temizleyici ürün kullanarak kumanda panelini temizleyin.

Yüksek derecede aşındırıcı ve çürütücü deterjanlarından ve çiziklere neden olma ihtimali bulunan temizlik ekipmanlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

Ürünü temiz bir bezle kurulayın.

Şeker, reçel, jöle benzeri maddelerin döküntüleri derhal temizlenmelidir.

Pişirme yüzeyi temizliği

Soğuk pişirme yüzeyi: Hafif lekeleri bir bez yardımıyla az miktarda suda seyreltilmiş sıvı temizlik malzemesi kullanarak temizleyin. Ardından da pişirme yüzeyinin oluklarını takip eder şekilde hareketlerle yüzeyi baştan aşağı durulayıp kurulayın (dairesel hareketler yapmayın).

Sıcak pişirme yüzeyi: [] tuşuna basın ve [C] ibaresi sabitlenen kadar bekleyin ("Temizlik fonksiyonu" paragrafına göz atın).

Pişirme yüzeyi üzerine buz parçaları yerleştirin ve bir ıspatula ile hafif lekeleri çıkarıp tahliye bölmesine itin. Tahliye bölmesini de örneğin emici bir kağıt peçeteyle temizleyin. Buz parçası yerine soğuk su da kullanabilirsiniz.

Sonrasında ise pişirme yüzeyinin oluklarını takip eder şekilde hareketlerle yüzeyi baştan aşağı bir bezle kurulayın (dairesel hareketler yapmayın).

Yiyeceklerin içinde doğal olarak bulunan asidin neden olduğu lekeler, ürün soğukken, limon suyuyla temizlenebilir.

Cam çok sıcakken ocağı temizlemeyin: yanma riski.

Yüksek derecede aşındırıcı ve çürütücü deterjanlarından ve çiziklere neden olma ihtimali bulunan temizlik ekipmanlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

Ocak temizliğinde buharlı veya basınçlı temizleyicileri asla kullanmayın.

BİR PROBLEM OLMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Ocak veya pişirme bölgesi çalışmıyor:

- Ocak elektrik şebekesine kötü şekilde bağlanmıştır.

- Güvenlik sigortası atmıştır.

- Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

- Duyarlı dokunmatik tuşlar yağ veya suyla kaplanmıştır.

- Duyarlı dokunmatik tuş üzerine bir nesne konmuştur.

Kumanda panelinde [E] ibaresi görüntüleniyor:

- Ocağın elektrik bağlantısını kesip yeniden sağlayın.

- Satış sonrası hizmetleri arayın.

Pişirme bölgelerinden biri veya tümü çalışmayı kesti:

- Güvenlik sistemi devrededir.

- Bu sistem, pişirme bölgesini açık konuma getirmeyi unuttuğunuz zamanlarda çalışır.

- Duyarlı dokunmatik tuşlardan biri veya daha fazlası bir şeyle kaplanmıştır.

- Pişirme kabı (tava) boştur ve tabanı aşırı ısınmıştır.

- Ocak aynı zamanda Booster düzeyini otomatik olarak azaltan ve aşırı ısınmayı otomatik olarak kesen bir özelliğe sahiptir

Ocak kapatıldıktan sonra bile havalandırma sistemi hala çalışıyor:

- Bu bir arıza değildir, fan cihazınızı korumaya devam etmektedir.

- Otomatik olarak duracaktır.

Otomatik pişirme sistemi çalışmaya başlamıyor:

- Pişirme alanı hala sıcaktır [H].

- Booster en yüksek düzeyi olan [9]'a ayarlanmıştır.

Kumanda panelinde [C] ibaresi görüntüleniyor:

•	"Temizlik fonksiyonu" bölümüne göz atın.

Kumanda panelinde [II] ibaresi görüntüleniyor:

•	"Stop&Go (Dur-Çalıştır)" bölümüne göz atın.

Kumanda panelinde [Π] ibaresi görüntüleniyor:

•	"Bridge (Köprüleme)" bölümüne göz atın.

Kumanda panelinde [] veya [Er03] ibaresi görüntüleniyor:

• Kumanda tuşlarını bir nesne veya sıvı kapatıyordur. Söz konusu tuş temizlenir temizlenmez veya serbest kalır kalmaz bu sembol kaybolur.

Kumanda panelinde [E2] ibaresi görüntüleniyor:

•	 Ocak aşırı ısınmıştır, soğumasına izin verin ve daha sonra tekrar çalıştırın.

Kumanda panelinde [E8] ibaresi görüntüleniyor:

•	Havalandırma aygıtı hava girişi tıkanmıştır, tıkanmayı giderin.

Kumanda panelinde [U400] ibaresi görüntüleniyor:

•	Ocak elektrik şebekesine bağlanmamıştır. Ocağın elektrik bağlantısını kontrol edip bağlantıyı yeniden sağlayın.

Kumanda panelinde [ Er47 ibaresi görüntüleniyor:

•	Ocak elektrik şebekesine bağlanmamıştır. Ocağın elektrik bağlantısını kontrol edip bağlantıyı yeniden sağlayın.

Yukarıdaki sembollerden birinin süreklilik arz etmesi halinde Satış Sonrası Hizmetleri arayın.

ÇEVRE KORUMASI

- Ambalaj malzemeleri ekolojik ve geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir.

- Elektronik aletler bünyesinde kıymetli metaller barındırır. Geri dönüştürme imkanları için yerel idarenize başvurun.

| • Ürününüzü ev atıklarıyla birlikte atmayın • Yerel idarenizin ev aletlerini geri dönüştürmekten sorumlu atık toplama merkezi ile irtibata geçin. |  |
| --- | --- |

KURULUM TALİMATLARI

Kurulum, tamamen uzmanların sorumluluğundadır.

Bu ürünün kullanıcısı ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuat ve standartlara uymak mecburiyetindedir.

Contanın takılması:

Koruma kılıfını (3) söktükten sonra, camın dış kenarı ile arasında 2 milimetre olacak şekilde contayı (2) takın.

| Yerleştirme - kurma: • Boyutlar: |
| --- |
| Kesim ebadı | Sıva altı montaj | Cam ebadı |
| Genişlik | Derinlik | Genişlik | Derinlik | Yarıçap | Genişlik | Derinlik | Kalınlık |
| 360 | 490 | 386 | 526 | 8 | 380 | 520 | 6 |

- Ocak ile duvar veya kenar arasında 50 mm'lik bir mesafe olduğundan emin olun.

- Ocaklar "Y" ısı yalıtımı sınıfındadır. İdeal olarak ocağın her iki tarafında fazlaca boşluk olacak şekilde kurulması gerekir. Arka tarafında duvar ve bir tarafında uzun birimler veya duvar bulunmasında sakınca yoktur. Öte yandan, herhangi bir birim veya cihazın ocaktan yüksek olmaması gerekir.

- Ocağın yerleştirilmiş bulunduğu mobilya parçası veya destek ve aynı zamanda mobilya kenarları, laminat kaplamalar ve bu kaplamaları yapıştırmakta kullanılan tutkal 100 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanımlı olmalıdır.

- Kenarların duvara dayalı kirişleri ısı dayanımlı olmalıdır.

- Ocağı havalandırma özelliği bulunmayan herhangi bir fırın veya bulaşık makinesi üzerine kurmayın.

- Elektronik aygıtınıza iyi bir hava sirkülasyonu sağlamak için ocak yuvasının alt kısmında 20 mm'lik bir boşluk bırakın.

- Tezgahın altında bir çekmece bulunuyorsa, bu çekmeceye yanıcı veya ısı dayanımı olmayan nesneler (mesela sprey gibi) koymayın.

- Tezgah yapımında kullanılan malzemeler genellikle suyla temas ettiklerinden genleşir. Kenarlardaki boşlukları gidermek için vernik kaplaması veya özel bir sızdırmazlık elemanı kullanın. Destekleyen mobilyaya doğru herhangi bir sızıntı olmaması için ocakla birlikte verilen yapışkan birleşim elemanını takarken özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bu conta, pürüzsüz bir tezgah yüzeyinde kullanıldığında doğru bir sızdırmazlık sağlar.

- Ocak ile üzerinde bulunan davlumbaz arasındaki güvenlik mesafesi, davlumbaz üreticisinin talimatlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde herhangi bir talimat yoksa, iki alet arasında en az 760 mm'lik bir mesafe olmasını sağlayın.

- Elektrik kablosunun kurulumdan sonra, herhangi bir mekanik kısıtlamaya (mesela çekmece gibi) maruz kalmaması gerekmektedir.

- UYARI: Yalnızca pişirme aleti üreticisinin tasarladığı veya alet üreticisinin talimatlarında uygun olarak belirttiği veya alet üzerinden yer alan ocak mahfazalarını kullanın. Uygun olmayan mahfazaların kullanımı kazalara sebebiyet verebilir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Bu ürünün kurulumu ve elektrik şebekesine bağlantısı, düzenleyici mevzuatlarını bilen ve bunlara harfiyen uyan bir elektrik teknisyenine yaptırılmalıdır.

- Kurulumdan sonra elektrikli parçaların daima korunması gerekir.

- Bağlantı için gerekli olan veriler, ürünün alt kısmında yer alan çıkartmaların üzerinde bulunmaktadır.

- Bu ürünün çok kutuplu bir devre kesici kullanılarak şebeken ayrılması gerekmektedir. Kontak boşluğu en az 3 mm olmalıdır.

- Elektrik devresi, devre kesici, sigorta veya (diferansiyel) kontaktör gibi uyumlu aygıtlar kullanılarak şebeken ayrılmalıdır.

- Ürüne kolayca erişilebilir bir fiş takılmamışsa bağlantı kesme araçları, kurulum talimatlarına uygun olarak sabit kuruluma dahil edilmelidir.

- Giriş hortumu, ocağın veya fırının sıcak parçalarına değmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Dikkat!

- Bu ürünün bağlantısı 230 V~ 50/60 Hz değerli bir şebekeye yapılabilir.

- Topraklama telini mutlaka bağlayın.

- Bağlantı şemasına uygun hareket edin.

Cihaza bağlı bulunan bağlantı kablosunu kullanın.

Yeşil/sarı tel topraklama, mavi tel nötr ve kahverengi tel faz bağlantısıdır.

| Şebeke | Bağlantı | Kablo çapı | Kablo | Koruma kalibresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230V~ 50/60Hz | 1 Fazlı + N | 3 x 1,5 mm² | H 05 VV - F H 05 RR - F | 16 A * |

* EN 60 335-2-6 standardına uygun eşzamanlı faktörle hesaplanmıştır.

Hatalı bağlantıdan veya topraklanmamış ya da topraklama bağlantısı yanlış yapılmış herhangi bir aletin kullanımından kaynaklanan kazalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağımızı beyan ederiz.

MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ

Teknik Destek Hizmetleri ile iletişime geçmeden önce:

Ürün hiçbir şekilde çalışmıyorsa, şunu yapmanızı tavsiye ederiz:

- fişin elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.

Çalışma anomalisinin nedenini belirleyemezseniz: cihazı kapatın (sert davranmayın) ve Destek Hizmetleri ile temas kurun.

ÜRÜN SERİ NUMARASI. Nasıl bulabilirim?

Ürününüzün kodunu ve seri numarasını (3 ile başlayan 16 karakterli kod) Destek Hizmetleri'ne bildirmeniz önemlidir; bu numara garanti belgesinde veya cihazın üzerinde bulunan veri plakasında yer almaktadır.

Bu, teknisyenlerin gereksiz yere evinize gelmesini önleyecek ve (en önemlisi de) ilgili servis ziyareti ücretlerinden tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.